Használati utasítás

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

GONDOSAN OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓT MIELŐTT

ÜZEMBEHELYEZNÉ  ÉS HASZNÁLNÁ A TERMÉKET!

SZŰRŐ ÉS KERINGTETŐ SZIVATTYÚ

Model SF80220 6 m3

Model SF70220 8 m3

Model SF60220 10 m3

Ne felejtse el kipróbálni a többi Intex termékeket: Medencék, Medence tartozékok, Felfújható

medencék és beltéri játékok, felfújható vendégágyak és csónakok megtalálhatók a

kiskereskedőknél, vagy látogassa meg a web-oldalunkat.

A folyamatos termékfejlesztés politikája miatt, az Intex fenntartja magának azt a jogot, hogy a megjelenést és a specifikációt megváltoztassa, amely eredményezi a használati utasítás frissítéseit külön értesítés nélkül.

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések						3

Alkatrész lista						4-5

Összeszerelési útmutató					6-13

Termék specifikáció					8

Üzemeltetési utasítások					14-16

Intex medencék üzemeltetési időtáblázata		17

Nem-Intex medencék üzemeltetési táblázata	18

Karbantartás						19

Hosszú távú tárolás					20

Hibaelhárítási útmutató					21

Medencével kapcsolatos általános problémák	22

Általános vizi biztonság					22

Korlátozott garancia					23

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

GONDOSAN OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓT MIELŐTT

ÜZEMBEHELYEZNÉ  ÉS HASZNÁLNÁ A TERMÉKET!

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT

FIGYELMEZTETÉS

A sérülési kockázat csökkentése érdekében ne engedje, hogy gyermekek kezeljék ezt a

terméket. A gyermekeket és a fogyatékkal élőket mindig felügyelje.

A gyermekeket tartsa távol ettől a terméktől és az elektromos vezetéktől.

Gyermekek ne játszanak a készülékkel. Takarítást és felhasználói karbantartást nem csinálhat gyerek felügyelet nélkül.

A készüléket gyerekek 8 éves kortól és felette és olyan személyek  akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy nem megfelelő az ismerete és tapasztalata használhatják, ha felügyeletet  vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták és megértik a veszélyeket

Csak felnőtt szerelheti össze és szét.

Az elektromos áramütés kockázata.  A keringető szivattyút csak földelt aljzathozhoz

csatlakoztassa, amely FI-relével (életvédelmi relével) védett.  Hívjon egy szakképzett elektromos szerelőt, ha nem tudja eldönteni, hogy rendelkezik-e  FI-relével, amely max. 30mA érzékeny.

Mindig húzza ki a konnektorból a terméket, mielőtt elmozdítaná, tisztítaná, szervizelné vagy a

terméken bármilyen beállítást végezne.

A dugónak hozzáférhetőnek kell lennie a termék összeszerelése után.

Ne temesse el az elektromos vezetéket. Helyezze a kábelt oda, ahol nem károsodhat fűnyíró-gép,

sövénynyíró olló és egyéb készülék által.

A hálózati kábel nem lehet kicserélni. Ha a kábel sérült a készüléket le kell selejtezni.

Az elektromos áramütés kockázatának mérséklése érdekében ne használjon hosszabbító

vezetéket, időzítőt, elosztót az egység elektromos ellátására; használjon egy megfelelően

elhelyezett  földelt konnektort.

Ne dugja be a terméket a konnektorba vagy húzza ki onnan, ha vízben áll vagy nedves a keze.

Tartsa a keringető szivattyút a medencétől minél messzebb.

Tartsa a termék dugóját több mint 3,5 m-re a medencétől.

Ezt a terméket a medencétől távol helyezze el megelőzve, hogy a gyermekek a szivattyúra

ráállva elérjék a medencét.

A keringető szivattyút ne működtesse, ha a medencét használják.

Ez a termék csak mobil medencékhez használható. Ne használja tartósan üzembe helyezett

medencékhez. A mobil medencét úgy alakították ki, hogy könnyedén szétszedhető legyen

tárolás céljából és újra összerakható az eredeti konfigurációjába.

Ezt a terméket csak a kézikönyvben leírt célokra lehet használni!

A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA ANYAGI KÁROKAT, ELEKTROMOS

ÁRAMÜTÉST, KOMOLY SÉRÜLÉSEKET VAGY HALÁLT OKOZHAT.

A termékhez tartozó figyelmeztetők, útmutatók és biztonsági előírások a víz-rekreációs eszközök

néhány általános veszélyeit mutatják be, és nem fedik át a kockázat és veszély minden esetét.

Kérjük, használja a józan eszét és a jó ítélőképességét, amikor bármilyen vízi tevékenységet élvez.

ALKATRÉSZ LISTA

A termék összeszerelése előtt, szánjon néhány percet a tartozékok ellenőrzésére és ismerkedjen meg

minden alkatrésszel.

„*” : Opció

MEGJEGYZÉS:  A rajzok csak illusztrációként szolgálnak. Nem tükrözik az aktuális terméket. Nem

méretarányosak.

ALKATRÉSZ LISTA

A termék összeszerelése előtt, szánjon néhány percet a tartozékok ellenőrzésére és ismerkedjen meg

minden alkatrésszel.

| REF. SZ. | MEGNEVEZÉS | MENNY. | CSEREALKATRÉSZ SZÁMA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SF80220 | SF70220 | SF60220 |
| 1 | nyomásmérő | 1 | 11411 | 11224 | 11224 |
| 2 | 6-utas szelep | 1 | 11378 | 11496 | 11496 |
| 3 | leeresztő nyílás fedél | 1 | 11131 | 11131 | 11131 |
| 4 | szorító bilincs | 1 | 11380 | 11380 | 11380 |
| 5 | tartály O-gyűrű | 1 | 11379 | 11379 | 11379 |
| 6 | homok tölcsér | 1 | 11382 | 11382 | 11382 |
| 7 | központi cső | 1 | 11815 | 11813 | 11814 |
| 8 | oldalt fekvő szűrőgyertya | 10 | 11484 | 11384 | 11384 |
| 9 | leeresztő szelep sapka | 1 | 11456 | 11456 | 11456 |
| 10 | leeresztő szelep O-gyűrű | 1 | 11385 | 11385 | 11385 |
| 11 | L-alakú O-gyűrű | 4 | 11228 | 11228 | 11228 |
| 12 | tömlő hollandi anyával | 2 | 11010 | 11010 | 11010 |
| 13 | homokszűrőt összekapcsoló tömlő | 1 | 11820 | 11388 | 11535 |
| 14 | levélszűrő (előszűrő) fedélszorító anya | 1 | 11822 | 11479 | 11479 |
| 15 | levélszűrő O-gyűrű | 1 | 11824 | 11232 | 11232 |
| 16 | szűrőkosár | 1 | 11821 | 11260 | 11260 |
| 17 | szűrőház hollandi csavar | 1 | 11261 | 11261 | 11261 |
| 18 | L-alakú O-gyűrű | 1 | 11412 | 11412 | 11412 |
| 19 | légtelenítő szelep/ üledék leeresztő szelep | 2 | 10460 | 10460 | 10460 |
| 20 | szelep O-gyűrű | 2 | 10264 | 10264 | 10264 |
| 21* | tolózár szelep(tömlő O-gyűrű és lépcsős alátét benne van) | 2 | 10747 | 10747 | 10747 |
| 22* | tömlő O-gyűrű | 2 | 10262 | 10262 | 10262 |
| 23* | lépcsős alátét | 2 | 10475 | 10475 | 10475 |
| 24* | szűrő anya | 2 | 10256 | 10256 | 10256 |
| 25* | lapos szűrő gumialátét | 2 | 10255 | 10255 | 10255 |
| 26* | menetes szűrőcsatlakozó | 2 | 11235 | 11235 | 11235 |
| 27* | állítható medence befúvó | 1 | 11074 | 11074 | 11074 |
| 28* | adapter B | 2 | 10722 | 10722 | 10722 |
| 29* | szorító csatlakozó | 2 | 11070 | 11070 | 11070 |
| 30* | medence befúvó | 1 | 11071 | 11071 | 11071 |
| 31* | szűrő (szívó) szita | 1 | 11072 | 11072 | 11072 |
| 32 | csavar rögzítéshez | 2 | 11381 | 11381 | 11381 |
| 33 | szivattyú és vezérlés | 1 | 11818 | 11806 | 11808 |
| 34 | összeépített előszűrő | 1 | 11826 | 11371 | 11371 |
| 35 | előszűrő fedél | 1 | 11823 | 11480 | 11480 |
| 36 | szűrő szivattyú belső O-gyűrű | 2 | 11457 | 11457 | 11457 |
| 37 | homokszűrő tartály | 1 | 11804 | 11802 | 11803 |
| 38 | homokszűrő talp | 1 | 11816 | 11800 | 11801 |

„*” : Opció

Az alkatrészek rendelésekor a modell-számot és a cikkszámokat feltétlenül adja meg.

MEDENCÉHEZ TARTOZÓ KIFOLYÓ(SZÍVÓ) SZŰRŐ ÉS TOLÓZÁR SZELEP (OPCIÓ)

A szűrőháló megakadályozza, hogy nagyobb tárgyak az áramlás során zavart vagy sérülést okozzanak a szivattyúnak. Ha medencéjének felfújható felső gyűrűje van, szerelje a szűrőt, a menetes szűrőcsatlakozót , a szívófejet és a tolózár szelepet addig, míg azt fel nem fújta. Az emelkedő sorszám  az alkatrészek bemutatására szolgál az alkatrészlistában.

Szerelési útmutató:

| Csavarja a tolózár csatlakozást óramutató járással ellentétesen és oldja le a menetes szűrőcsatlakozóról (26) (nézd az 1. ábrát). Figyeljen arra, hogy a lépcsős gumi tömítőgyűrű (23) a helyén maradjon. Helyezze a tolózárat a padlóra egy biztos helyre. Csavarja le a szűrőanyát (24) óramutató járással ellentétesen a menetes szűrőcsatlakozóról (26). Hagyja a lapos alátétet (25) a csatlakozón. (26) Állítsa a szűrő tolózárat a medencevíz elvezetés alsó poziciójába („+” jelhez). Helyezze a menetes szűrőcsatlakozót (26) a medencefólia belső oldala felől kifelé az előkészített nyíláson át úgy, hogy az alátét a csatlakozón maradjon és így az a medencefólia belső oldalára kerüljön. Összeszerelés előtt a meneteket vazelinnel kenje be. Csavarja a szűrőanyát (24) órajárásnak megfelelően a szűrőanya (24) lapos felületével a medencefal külső oldala irányába a menetes csatlakozóra (26). (nézd 2. ábrát). Húzza meg kézzel szorosra a szűrőanyát (24) a menetes csatlakozóra (26). Vegye a tolózárat. Győződjön meg, hogy a lépcsős tömítőgyűrű (23)a megfelelő oldalon van. Csavarja a tolózár csatlakozót ismét a menetes szűrőcsatlakozóra (26) (nézd a 3.ábrát). Az órajárásnak megfelelően kézzel forgassa a tolózárat a zárt helyzetbe. Ellenőrizze, hogy a tolózár szelep zárva van. Ez megakadályozza, hogy a medence töltése közben a víz kifolyjon (nézd 4. ábrát). |  |
| --- | --- |

MEDENCÉHEZ TARTOZÓ BEFÚVÓ ÉS TOLÓZÁR SZELEP (opció)

| Csavarja le a tolózár szelep egységet órajárással ellentétesen és oldja le azt a menetes csatlakozóról (26) (nézd az 5. ábrát). Figyeljen arra, hogy a lépcsős gumi alátét (23) a helyén maradjon. Helyezze a tolózár szelepet a padlóra egy biztos helyre. Csavarja le a szűrőanyát (24) az órajárással ellentétesen a menetes csatlakozóról (26). Hagyja a lapos alátétet (25) a csatlakozón (26). Tegye a befúvót és a tolózárat a medencevíz befolyó felső poziciójába. Helyezze a menetes szűrőcsatlakozót (26) a medencefal belső oldala felől kifelé az előkészített nyíláson át úgy, hogy az alátét a csatlakozón maradjon és így az a medencefal belső oldalára kerüljön. Összeszerelés előtt a meneteket vazelinnel kenje be. Csavarja a szűrőanyát (24) órajárásnak megfelelően a szűrőanya (24) lapos felületével a medencefal külső oldala irányába a menetes csatlakozóra (26) (nézd a 6. ábrát). Húzza meg kézzel szorosan az állítható medence befúvót (27) és a szűrőanyát (24) a menetes csatlakozóra (26). Vegye a tolózár szelepet. Győződjön meg, hogy a lépcsős tömítőgyűrű (23) a megfelelő oldalon van. Csavarja a tolózár szelep egységet ismét a menetes szűrőcsatlakozóra (26) (nézd a 7.ábrát). Az órajárásnak megfelelően kézzel forgassa a tolózárat a zárt helyzetbe. Ellenőrizze, hogy a tolózár szelep zárva van. Ez megakadályozza, hogy a medence töltése közben a víz kifolyjon (nézd 8. ábrát). Állítsa a befúvó fej mutatási irányát a medencekifolyás irányába a jobb cirkuláció eredményéért (nézd a 9. ábrát). A medence most már készen áll a feltöltésre. Nézze meg a föld feletti medencék víz feltöltésre vonatkozó használati utasításait. |  |
| --- | --- |

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

A homokszűrő eltávolítja a lebegő részecskéket, de fertőtleníti ill. tisztítja a medencét. A medence vegyszerezése egy speciális terület és erről a közelében lévő medence-szervizes szakembert kell kérdeznie.

| Típus | SF80220 | SF70220 | SF60220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tápfeszültség: | 220-240 Volt AC | 220-240 Volt AC | 220-240 Volt AC |
| Teljesítmény: | 370W | 550W | 650W |
| Max.működő nyomás: | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Szűrőfelület: | 0,07 m2 | 0,1 m2 | 0,13 m2 |
| Max. áramlási seb.: | 6055 LPH | 8137 LPH | 10030 LPH |
| Ajánlott szűrőanyagmennyiség: | 23kg kvarchomok vagy 16kg üveghomok | 35kg kvarchomok vagy 25kg üveghomok | 55kg kvarchomok vagy 38kg üveghomok |
| Ajánlott szűrőanyag: | No.20 kvarchomok vagy üveghomok. Szemcseméret 0,4 – 0,8mm |
| Korlátolt garancia: | Lásd a „Korlátolt garancia” fejezetet. |

MEGJEGYZÉS: NEM ALKALMAS AUTOMATA SÓBONTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRA (6110/6220 Típus)

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ A KÖVETKEZŐ SZERSZÁMOK SZÜKSÉGESEK:

Keresztfejes csavarhúzó

Szivattyú alap és elhelyezés:

* A rendszert  egy sima és rezgésmentes felületre  kell építeni.

* Biztosítson olyan helyet ahol az időjárás, a nedvesség, az sok víz és a fagy nem éri.

* Biztosítson megfelelő hozzáférést és világítást a rutinszerű karbantartásokhoz.

* A szivattyúnak legyen elég  szabad levegő a hűtésére. Ne helyezze a szivattyút gőzveszélyes vagy  nem szellőztetett helyre.

Az összeszereléshez kettő vagy több ember szükséges.

Szivattyú előszűrő összeszerelése:

- Vegye elő a homokszűrőt és tartozékait gondosan a csomagolásból és ellenőrizze a látható sérüléseket.

- Csavarja le az előszűrő fedélszorító anyát (14) órajárással ellentétesen az előszűrő házról. Vegye ki a kosarat (16) és a szűrőház rögzítő csavart (17) (nézd a 10. ábrát).

- Tegye össze az előszűrő házat a szivattyú vízbemeneteli részéhez. Figyeljen rá, hogy egy síkban legyen a két illeszkedő felület (nézd a 11. ábrát).

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

4. Csavarja a szűrőház rögzítő csavarját (17) órajárással egyezően a szivattyúmotor víz bemeneti részére (nézd a 12.1 és 12.2 ábrákat is)

5. Tegye vissza a kosarat (16) és a levélfogó fedelet (35) a fedéltömítéssel, valamint a leszorító anyát (14). (nézd a 13.1 és 13.2 ábrákat).

A szűrőtartály összeszerelése:

- Helyezze a tartályalapot a kívánt helyre.

- Helyezze a tartályt az alapra (nézd a 14.1 ábrát).

- Csatlakoztassa az előszűrős szivattyúegységet a tartály szerelvénnyel  (nézd a 14.2 ábrát). MEGJEGYZÉS: győződjön meg, hogy az előszűrő ház vízbemenete a medence irányába esik. FONTOS: Általában véve a szivattyúnak vízszintesen a talajon vagy emelvényen rögzítve kell lennie. Érdeklődje meg az érdekelt hatóságnál, van-e előírás a föld feletti medencék szivattyúja vonatkozásában. Ha igen, akkor rögzítse az alaplapot a talajhoz a mellékelt csavarokkal. Nézze a 14.3. ábrát.

Egy véletlen baleset megelőzése érdekében rögzítheti a szivattyút egy beton vagy egy fa alaphoz.

- A  rögzítő lyukak Ø6,4 mm, távolságuk 100mm SF80220 típusnál (115mm az SF70220 és SF60220 típusoknál)..

- Használja a két csavart és anyát a max. átmérő 6,4 mm-nek megfelelően.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

Homokfeltöltés:

FONTOS:  Használja a 0,4-0,8 mm méretű kvarchomokot.

MEGJEGYZÉS: győződjön meg, hogy a középcső biztosan a tartály fenekéig ér és függőlegesen áll a tartályban a homok feltöltés előtt.

- Tegye a homoktölcsért (6) a középcsőre. Töltse fel lassan kvarchomokkal a tartályt.

(nézd a 15. ábrát).

- Töltse a tartályt először kb. a feléig és távolítsa el a homoktölcsért (6) (nézd a 16. ábrát)

- A tartályban egyengesse el a homokot és töltsön vizet egy keveset a tartályba, hogy csillapító hatást érjen el , ha a maradék homokot betölti. Ezzel elkerüli, hogy a középcső (7) erősebb lökést kapjon. (nézd a 17. ábrát). Ezután a homoktölcsért (6) ismét helyezze a a tartályra és töltse fel a tartályt a maradék homokkal.

- A betöltendő homokmennyiség a középcsövön lévő „MIN” és „MAX” jelzés között legyen. Kézzel egyengesse el a homokot. (nézd a 17. és 18. ábrákat is).

- Távolítsa el a homoktölcsért (6).

- Mossa le a homokot a tartály szegélyről.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

FIGYELMEZTETÉS

A tartályszelep és a szorító bilincs nem megfelelő kapcsolata okozhat nyomás hatására sérüléseket, anyagi károkat vagy halált .

6-utú szelep szerelése

- Helyezze a 6-utú szelepfedelet lassan a tartályra és győződjön meg arról, hogy a szelep csőmegvezetése illeszkedik-e a középcső (7) felső nyílásába (nézd a 19. ábrát).

FONTOS: 3 tömlőcsatlakozás van a 6-utú szelepen, győződjön meg, hogy a befúvócsatlakozás (a szűrőtől a medencéhez) a szelepen a medence irányába mutat és a nyomócsatlakozás (a szivattyútól a szelephez) a szivattyú kifolyóval van egybekötve. (nézd a 20. ábrát)

- Helyezzen egy L-alakó tömítést (11) a 6-utú szelep befolyó oldali  csonkjára és a szivattyú nyomócsonkjára. Rögzítse órajárásnak megfelelően a homokszűrő csatlakozó tömlőjét (13) a szivattyú nyomó és a 6-utú szelep befolyó csonkja között.  ( nézd a 21. ábrát)

- Távolítsa el a rögzítő bilincs csavarjait és helyezze a rögzítő bilincset a tartály és a 6-utú szelepkarima köré. Ezután tegye a csavarokat ismét a bilincsbe és húzza meg csavarhúzóval

(nincs szállítva) (nézd a 22. ábrát)

HOMOKSZŰRŐ SZIVATTYÚ CSATLAKOZÓ TÖMLŐK  SZERELÉSE

FIGYELMEZTETÉS A berendezést legalább a medencétől 2m távolságra állítsa fel. Tartson több, mint 3,5m-t a szűrő és a medence között. Az elektromos csatlakozása több, mint 3,5 m legyen a medencétől. Úgy helyezze el a szűrőegységet a medence mellé, hogy a gyerekek arra mászva ne tudjanak a medencébe bejutni.

A 6-utú szelepnek 3 tömlőcsatlakozó nyílása van.

- Kössön össze egy tömlővéget (12) az előszűrő bemenettel (szívás) és a másik végét az alsó tolózárral, ahol a medence belső oldalán a szűrőszita található. Ellenőrizze, hogy a tömlő szorító anya meg van-e húzva.

- Kösse össze a másik tömlővel (12) a 6-utú szelep nyomó csonkját és a medence felső részén a befúvóval szerelt tolózárat.  Ellenőrizze, hogy a tömlő szorító anya meg van-e húzva.

- A 6-utú szelep harmadik (öblítő,csatorna) nyílását egy megfelelő tömlő vagy cső segítségével kösse a csatornába, amely alkalmas a medencevíz fogadására. Távolítsa el előtte a csavaros kupakot.

- Az összekötések után a szűrőegység üzemkész.

Az IEC 60364-7-702 Nemzetközi Szabvány szerint az úszómedencék és egyéb medencéhez kapcsolódó berendezések elektromos szerelésére a következő telepítési távolságokat kell megtartani:

*  A szűrőszivattyút több, mint 2m-re a medence falalaktól kell elhelyezni.

*  A keringtető szivattyú tápvezetékének 220-240 V elektromos csatlakozója több, mint 3,5m-re

legyen a medence falaktól.

Tájékozódjon a helyi hatóságoknál, hogy a fenti szabvány előírásai , követelményei megfelelnek-e a

"úszómedencék és a medencéhez kapcsolódó berendezések elektromos szerelés útmutatásaival.

HOMOKSZŰRŐ SZIVATTYÚ CSATLAKOZÓ TÖMLŐK  SZERELÉSE (folytatás)

Nem INTEX medencék :

Helyezze a csatlakozótömlőt (12) a medence befúvójára/bemeneti csonkjára és rögzítse azt egy nagy tömlő bilinccsel. Távolítsa el a kupakot az ürítés csonkról mielőtt csatlakoztatja a tömlőt vagy csövet a csatorna felé.

INTEX medencék, 16’ és kisebb:

- Oldja a tolózár csatlakozást órajárással ellentétesen a menetes csatlakozóról (26). Figyeljen arra, hogy a lépcsős tömítés a helyén maradjon (23).

- Fogja a tolózárat. Ellenőrizze a lépcsős tömítés (23) helyét. Csatlakoztassa a kilevegőztető szelepet (adapter B) (28) a tolózár szelep egységhez.

- Építse be a szennyfogót (29 és 31) a lejjebb pozicionált tömlő csatlakozáshoz és a befúvót (29 és 30) a feljebb pozicionált  tömlő  csatlakozáshoz. A kilevegőztető B adapter (28) illeszkedik a szita szűrőcsatlakozóhoz (29). Húzza meg biztonságosan.

- Távolítsa el a zárókupakot (3) a csatornakifolyó csonkról mielőtt a tömlőt vagy csövet ráteszi.

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS * Az elektromos áramütés kockázata fennállhat. A keringető szivattyút csak földelt csatlakozáshoz csatlakoztassa, amely FI-relével (életvédelmi relével) védett. Hívjon egy szakképzett elektromos szerelőt, ha nem tudja eldönteni, hogy rendelkezik-e FI-relével, amely max. 30mA érzékeny. Ne használjon hordozható hibaáram védőberendezést. * Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használjon hosszabbító vezetéket, időzítőt, elosztót az egység elektromos ellátására. Használjon egy megfelelően elhelyezett földelt konnektort. * Ne helyezze a terméket üzembe illetve húzza ki a konnektort, ha vízben áll vagy nedves a keze. * Soha ne működtesse ezt a terméket maximális nyomáson amely a tartályon meg van adva. * Állítsa le a szivattyút mielőtt a 6-utú szelepet változtatja. * Ha a szivattyú vízáramlás nélkül működik megemelkedik a nyomás, amely robbanási reakciót vált ki és ezzel súlyos sérülést, anyagi kárt vagy akár hálált válthat ki. * Soha ne tesztelje a szivattyút levegőnyomással. Ne üzemeltesse a rendszert 35°C felett.

6-utú szelep poziciói és szerepe:

| Szeleppozíció | Szerepe | Vízfolyás iránya |
| --- | --- | --- |
| SZŰRÉS (lásd 23.ábra) | Normál szűrés, a medencevíz szívásával | Szivattyútól a szűrőhomokon keresztül a medencébe |
| VISSZAMOSÁS (lásd 24.ábra) | Ellentétes irányú vízáramlás a szűrőanyag tisztítása érdekében | Szivattyútól a szűrőhomokon keresztül a csatornába |
| ÖBLÍTÉS (lásd 25.ábra) | A szűrés előtti állapot, a visszamosás után, a homokszemcsék elrendezése érdekében | Szivattyútól a szűrőhomokon keresztül a csatornába |
| ŰRÍTÉS (lásd 26.ábra) | A szennyeződések leszívása, a medencevíz csökkentése vagy leürítése | Szivattyútól a csatornába a szűrőanyag megkerülésével |
| KERINGTETÉS (lásd 27.ábra) | Medencevíz keringtetése szűrés nélkül | Szivattyútól a medencébe a szűrőanyag megkerülésével |
| ZÁRVA (lásd 28.ábra) | Minden irányba zárva (szűrő és medence). Ne használja ezt a funkciót, ha a szivattyú működik. |  |

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK (folytatás)

Első üzembe helyezés:

Mielőtt a berendezést üzembe helyezi  ne felejtse el:

- Az összes csatlakozó tömlőt előírás szerint csatlakoztatni és a megfelelő mennyiségű szűrőhomokkal a tartályt feltölteni.

- A komplett rendszert földelt, Fi-relével védett dugaszba csatlakoztatni.

FIGYELEM A vezérlő szűrőszelepnek van záró pozíciója. A szivattyú soha nem működhet, ha ez a szelep záró pozícióban van. Amennyiben ennek ellenére működteti robbanásveszély áll fenn.

- Fordítsa mindkét tolózár szelep fogantyúját az órajárással ellentétesen amíg lehet. Ezzel kinyitotta a szelepeket és lehetségessé vált a víz áramlása a szűrőegységen keresztül. A víz a keringtető szivattyúba áramlik, a víz nyomása lehetővé teszi, hogy a bent rekedt levegő a légtelenítő szelep (19) felé távozzon. Amikor már az összes levegő megszökött, víz fog folyni kifelé a légtelenítő szelepen. Amikor ez bekövetkezik kézzel óvatosan húzza meg a szelepet az órajárással megegyezően.

FONTOS: a levegőzár elkerülésére nyissa meg először az alsó tolózár szelepet (a csatlakoztatott szívó tömlőnél)  és aztán a felső tolózár szelepet (a csatlakoztatott befúvó tömlőnél). Nyissa meg a légtelenítő szelepet, várjon amíg a víz kezd a szelepen kifolyni, zárja el a légtelenítő szelepet.

- Ellenőrizze a 6-utú szelep megfelelő csatlakozását a szennyvízhálózatra.

| Győződjön meg, hogy a szivattyú ki van kapcsolva, nyomja le a 6-utú szelepet és fordítsa a „BACKWASH” pozícióba (lásd a 24 és 29. ábrát). FONTOS: a károsodás megelőzése érdekében a 6-utú szelepet mindig nyomja le az elfordítás előtt. Mindig állítsa le a szivattyút mielőtt változtatja a 6-utú szelep pozicióját. Kapcsolja be a szivattyút (nézd a 30. ábrát) hogy elinduljon a szűrőanyagon keresztül a víz ellentétes irányban a csatorna felé. Addig végezze a visszamosást/öblítést amíg tiszta vizet nem észlel a kifolyón vagy a nézőkén. MEGJEGYZÉS: a szűrő első visszaöblítésénél ajánlott a a szűrőanyagban lévő apró szennyeződéseket és finom homokszemcséket eltávolítani. |  |
| --- | --- |

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK (folytatás)

- Kapcsolja le a szivattyút és állítsa a 6-utú szelepet „RINSE-ÖBLÍTÉS” pozícióba (nézd a 25. ábrát).

- Kapcsolja be a szivattyút és hagyja kb. 1 percig működni, hogy elrendezze a homokágyat a visszamosás után az átáramló víz.

- Kapcsolja le a szivattyút, állítsa a 6-utú szelepet „FILTER” pozícióba (nézd a 23. ábrát).

- Kapcsolja be a szivattyút. A rendszer normál szűrési üzemben fog működni. A keringtetést a medencevíz kívánt tisztaságáig végezze, de napi 12 óránál nem tovább.

- Jegyezze fel az első alkalommal mutatott manométerállást amikor a szűrőanyag tiszta.

MEGJEGYZÉS: a rendszer első üzembe helyezésekor szükség lehet többszöri visszamosásra szokatlanul erősen szennyezett víz és homok esetén. Miután a szűrőberendezés a koszt és szennyeződést a medencevízből eltávolította a szűrőtartályban a felhalmozott szennyeződés megemelheti a nyomást és nehezíti az átáramlást. Ha a szívóirányú átfolyás mennyisége csökken  és a manométer mutatása a sárga mezőbe mutat ideje a szűrőtartályt visszamosatni. (nézd a „BACKWASH” fejezetet az „Első üzembe helyezés útmutatóban”). Amikor a szívóágban (pl. Intex automata medencetisztító) van csatlakoztatva, történhet átáramlás csökkenés és emiatt nyomás emelkedés. Távolítsa el ekkor a rendszer szívóágából  az eszközt és ellenőrizze, hogy a manométer mutatása a sárga mezőből a zöld mezőbe esik-e vissza.

A rendszer „TIMER/Időzatő” vagy „Kézi módban való működtetése:

Ahhoz, hogy a szűrő-forgató rendszert „SZŰRÉSI” helyzetben „TIMER/Időzítő vezérléssel

működtesse :

- állítsa az időkapcsolót a kívánt üzemidőre. Nézze az időtáblázatot (nézd a 31. ábrát).

- indítsa a szivattyút az „ÓRAJEL”pozícióba kapcsolással, a keringtető szivattyú elkezdi szűrni a vizet és leáll a kívánt, beállított üzemidő letelte után. A beépített időkapcsoló minden nap ugyanakkor  kapcsolja be és ugyanannyi idő után ki a szivattyút.

- az üzemidő szükség esetén az A-B pontok szerint átállítható.

Ahhoz, hogy a szűrő-forgató rendszert („TIME/Időzítő”) nélkül működtesse:

- Kapcsolja a kapcsolót „-„ pozícióba, ekkor a szivattyú keringtetni kezdi a vizet.

- Ha kapcsolót „0” pozícióba kapcsolja a szivattyú leáll.

FONTOS Ha továbbra is nehézségbe ütközik, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy uszodatechnikai szakemberrel.

INTEX MEDENCÉK MŰKÖDTETÉSI IDŐTÁBLÁZATA (INTEX SÓBONTÓ RENDSZER NÉLKÜL)

Ez a táblázat a föld feletti medencékhez való homok szűrő szivattyú átlagos használatához

szükséges működési időt mutatja.

Ha a rendszer egy „Intex Sóbontó_ Rendszer” egységhez van csatlakoztatva, a keringető

szivattyú futási idejének hosszabbnak kell lennie, mint a Sóbontó egység szükséges működési ideje.

| Medence mérete | Víz kapacitás vázas 90% és 80% EasySet és ovális medencékre | Keringtető szivattyú működési ideje ciklusonként (óra) |
| --- | --- | --- |
|  | Gallon | Liter | SF80220 | SF70220 | SF60220 |

Intex föld feletti medencék

MEGJEGYZÉS: A „12” órás időzítés beállítási pozíciónak egy további 20 perc áll rendelkezésre.

NEM-INTEX MEDENCÉK MŰKÖDTETÉSI IDŐTÁBLÁZATA

Ez a táblázat egy átlagos használatú föld feletti homokszűrős keringtető szivattyús medence működési idejét mutatja.

SZIVATTYÚ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

- Győződjön meg, hogy a szivattyú ki van kapcsolva, aztán húzza ki a vezetéket az elektromos csatlakozóból.

- Fordítsa mindkét tolózár szelepet az órajárással egyezően addig, míg meg nem állnak. Ezzel bezárja a szelepeket, hogy a víz a medencéből már ne folyjon ki.

| Először engedje ki a nyomást az előszűrő ház alacsonyabb oldalán elhelyezkedő üledék leeresztő szelep (19) kinyitásával (lásd 32. ábrát). Az órajárással ellentétes irányban csavarja le a levélszűrő/előszűrő leszorító anyát (14), azután vegye ki a szűrőkosarat (16) és a levélszűrő O-gyűrűt (15) az előszűrő házból. (lásd 33. ábrát). |  |
| --- | --- |

- Ürítse ki és öblítse le a kosarat egy kerti locsoló tömlő segítségével, használhat műanyag kefét is az üledék eltávolítására a kosárból. Ne használjon fém kefét.

- Tisztítsa meg és öblítse le az előszűrő ház belsejét és az O-gyűrűt egy kerti tömlő segítségével.

- Tegye vissza az O-gyűrűt, a kosarat és a fedelet az előszűrő házra.

- Zárja az üledék leeresztő szelepet (19).

MEDENCE GONDOZÁSA ÉS VEGYSZEREZÉSE

*	Ahhoz, hogy a medencék megőrizzék vizük tisztaságát és higéniáját, gondozást igényelnek. A

megfelelő kémiai védekezést segíti  a hatékony szűrés. Forduljon a medence forgalmazójához

a klór ás sav helyes használatával kapcsolatban és más vegyszerek alkalmazásási feltételeinek

lehetőségeiről.

*	Őrizze a vegyszereket a gyerekek elől.

*	Ne tegyen vegyszert a medencébe amikor használatban van. Bőr vagy  szem irritációt kozhat.

*	A víz napi pH ellenőrzése és a kémiai kezelése nagyon fontos, nem lehet eléggé hangsúlyozni. Klór, algagátló és  a megfelelő pH szint karbantartása szükséges feltöltéskor és a szezon során. Forduljon segítségért a helyi  uszodai szakboltokhoz.

*	A medence szezonális első feltöltésekor ajánlott extra szűrőcsere, enyhe sósvíz , adalékanyagok használata. Ne engedjen senkit úszni a medencében amíg a pH szint nem stabil. Forduljon segítségért a helyi uszodai szakboltokhoz.

*	A klórozott víz károsíthatja a pázsitot, kertet vagy bokrokat, amelyet a gyerekek ifröccskölnek

medencéből.  A medencefólia alatt a gyep el fog pusztulni. Vegye figyelembe, hogy bizonyos fűfajta nőhet a bélés alatt.

*	A szűrési idő függ a medence méretétől, az időjárástól és a használat mértékétől.  Kisérletezzen különböző  szűrési időkkel, hogy a megfelelő tiszta vizet elérje.

FIGYELMEZTETÉS A koncentrál klór károsíthatja a medencebélést. Mindig kövesse a vegyszergyártó utasítását és az egészségre és veszélyre való figyelmeztetéseket.

HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS ÉS TÉLIESÍTÉS

FIGYELMEZTETÉS Ha a víz megfagy károsítja a homokszűrőt és az a garancia elvesztését jelenti. Ha fagyásgátló megoldásra van szükség csak propilen-glykolt használjon. A propylen-glykol nem toxikus és nem károsítja a műanyag rendszerelemeket; más fagyállók nagyon toxikusak és a rendszerben lévő műanyagot károsíthatják.

- Mielőtt hosszabb időre, pl. télre leereszti a medencét  vagy áthelyezi, biztosítson a háztól távol egy helyet (szennyvízcsatorna vagy tároló) ahová direkt módon leereszti a vizet a medencéből. Tájékozódjon, hogy helyi előírások hogyan szabályozzák az uszodavíz ártalmatlanítását.

- Kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a tápvezetéket a konnektorból.

- Amikor üres a medence válassza le az összes tömlőt a szivattyúról és a tolózár szelepről és távolítsa el a medencefalról a tolózár szelepegységet.

- Az órajárással ellentétes irányban csavarja ki a leeresztő szelep sapkát (9), a leeresztő szelepen keresztül engedje le a tartályt. A leeresztő szelep a tartály alján található.

- Szerelje le a szivattyút a tartály alapról.

- Hagyja a szivattyú darabjait és a tömlőket a szabad levegőn megszáradni.

- Kenje be vazelinnel a tárolásra a következő O-gyűrűket és alátéteket:

*   L-alakú O-gyűrű (11 és 18)

*   Szivattyú ház O-gyűrű (22)

*   Lépcsős alátét (23)

*   Lapos gumi alátét (25)

- Nyomja le a 6-utú szelep fogantyúját és fordítsa úgy, hogy a mutató az „N”pozicióra mutasson. Ez lehetővé teszi a víznek a szelepből a csatornába folyni. Hagyja a 6-utas szelepet ebben az inaktív helyen.

- A legjobb a száraz darabokat és a szivattyút az eredeti csomagolásba tárolni. A pára és korrozió problémák elkerülésére ne fedje vagy csomagolja a szivattyút műanyag zacskóba.

- Tárolja az elemeket és a szivattyút száraz helyen. A tárolási hőmérséklet 0-40°C között legyen.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

| HIBA | OK | MEGOLDÁS |
| --- | --- | --- |
| szivattyú nem indul | - szivattyúnak nincs tápellátása - Fi-relé kikapcsolt - Motorvédő hőkapcsoló kioldott | - szivattyút csatlakozása 3 vezetékes földelt, hibaáram védett legyen - állítsa vissza a megszakítót. Ha ismét leold,akkor az elektromos rendszere lehet hibás. Kapcsolja le a megszakítót és hívjon elektromos szakembert. -Hagyja lehűlni a motort. |
| szűrőrendszer nem tisztítja a medencét | -nem megfelelő a pH vagy klórszint - szűrőbetét piszkos - sérült betét - túl piszkos a medence - szűrőkosár korlátozza a vízáramlást | - állítsa be a pH és klór szinteket. Konzultáljon helyi medenceforgalmazóval. - töltsön szűrőhomokot, lásd az utasítást. - állítsa a szelepet „FILTER” helyzetbe. - működtesse a szivattyút hosszabb ideig - tisztítsa a szívórácsot belül. |
| szivattyú nem nyomja a vizet vagy az áramlás túl kicsi | - eldugult a bemenet - levegőzár van a szívásnál. - szűrőhomokon lerakódás van. - befúvó és szívócsatlakozás felcserélt. - összetapadt réteg a szűrőhomokon. -medence porszívó a rendszerben | - tisztítson el minden akadályt a medence belső falánál a szívórésznél. - Húzza meg a tömlőszorítókat, a ellenőrizze a tömlősérüléseket és a medence vízszintjét. - tisztítsa az előszűrő kosarat gyakrabban. - mossa vissza a szűrőt. - tegye a befúvót a medence belső oldalán lévő magasabb pozicióba és a szívórácsot az alsóbb helyre. -szedjen ki kb. 2-3cm szűrőhomokot, ha kell. -vegye ki a porszívó berendezést a szívókörből. |
| szivattyú nem működik | - alacsony a vízszint. - szűrőfelület eldugult. - levegő van a szívó tömlőben. - hibás a motor vagy a járókerék elakadt. | - töltse fel a medencét a jelzett szintre. - tisztítsa meg a szívó szűrőfelületet a medencén belülről. - húzza meg a tömlőbilincseket, ellenőrizze a tömlősérüléseket. - keresse meg az Intex forgalmazót. |
| 6-utú szelep/fedél szivárog | - hibás a tartály O-gyűrű -piszkos a tartály O-gyűrű - karima bilincs nincs meghúzva - hiba a 6-utú szelepnél | - vegye le a 6-utú szelepet és ellenőrizze az O-gyűrűt, hogy a helyén van-e. -tisztítsa meg a tartály O-gyűrűjét. -húzza meg a karimát a szállított kulccsal -lépjen kapcsolatba az Intex forgalmazóval |
| szivárog a tömlő | - a tömlő szorítóbilincs nincs jól meghúzva - tömlő O-gyűrű/L-lépcsős O-gyűrű hiányzik | - húzza meg vagy szerelje újra a tömlőhollandit. - győződjön meg, hogy az alátétek a helyükön vannak és nem sérültek. |
| időzítő pontatlan vagy nem állítható | - időzítő szerkezet hibás | - kapcsolja ki a szivattyút és indítsa 5 perc múlva újra. - állítsa be újra az időzítőt. - lépjen kapcsolatba az Intex forgalmazóval |
| nyomásmérő nem működik | -eldugult a nyomásmérő - hibás nyomásmérő | - tisztítsa le a felületet mielőtt kicsavarozza a 6-utú szelepet. - lépjen kapcsolatba az Intex forgalmazóval |
| homok megy a medencébe | - túl kis szemcseméretű szűrőhomok - elmeszesedett a homokágy | - használja a0,4-0,8mm szemcseméretű szűrőhomokot - cserélje ki a szűrőágyat. |

GYAKORI MEDENCEPROBLÉMÁK

| PROBLÉMA | LEÍRÁS | OK | MEGOLDÁS |
| --- | --- | --- | --- |
| ALGÁK | - zöldes víz - zöld vagy fekete pöttyök a medence fólián. - medence fólia csúszós vagy rossz szagú | Klór és pH szint korrekciója szükséges | - sokk kezelésnél szuper klórozás. Állítsa az ajánlott szintre a pH szintet. - medence porszívó. - megfelelő klórszint fenntartása. |
| SZINES VÍZ | - a víz kék, barna vagy feketére változik, ha először kezeli klórral | - réz, vas vagy mangán oxidálódik a vízben a hozzáadott klór hatására. Ez gyakori. | - állítsa be a pH szintet az ajánlottra. - járassa a keringtető szivattyút amíg a víz tiszta nem lesz. |
| LEBEGŐANYAG A VÍZBEN | - víz zavaros vagy tejes | - kemény víz okozta a túl magas pH szintet. - alacsony klórtartalom. - idegen anyag a vízben | - korrigálja a pH szintet. Ellenőrizze gyorsteszttel. - állítsa be a klórszintet. |
| KRONIKUSAN ALACSONY VÍZSZINT | - vízszint alacsonyabb az előző napinál | - hasadás vagy lyuk a medencefólián vagy tömlőn. - laza a leeresztő szelep | - javítsa ki javító készlettel. - ujjal húzza meg a kupakokat |
| ÜLEDÉK A MEDENCE FENÉKEN | - szennyeződés vagy homok a medence alján | - sűrű használat, gyakori ki-be szállás a medencéből | - használjon Intex medence porszívót a fenék tisztítására |
| HULLADÉK A FELSZÍNEN | - levelek, rovarok, stb. | - medence túl közel van a fákhoz | - használjon Intex medence fölözőt |

ÁLTALÁNOS VIZI BIZTONSÁG

A víz melletti pihenés egyszerre szórakozás és terápiás haszonnal is jár. Ugyanakkor sérüléssel és halállal járó kockázatokkal is járhat. A sérülés kockázatának csökkentésére olvassa és kövesse valamennyi termékre vonatkozó

a csomagban és csomagolásban elhelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat. Ne feledje azonban, hogy ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági előírások csak néhány általános vizes szabadidős kockázatra vonatkoznak de nem az összes kockázatra és veszélyre.

További biztosítékok céljából, ismerkedjen meg a további általános irányelvekkel is, úgymint az országosan elismert biztonsági szervezetek irányelveivel:

* Folyamatos felügyelet követelése. Ki kell nevezni  egy illetékes felnőttet, mint egy „életmentő” vagy vízmester,

különösen, ha gyerekek vannak a medence körül.

* Tanuljon meg úszni.

* Szánjon időt a szívmasszázs és az első segély megtanulására.

* Tájékoztasson mindenkit, aki használja a medencét a lehetséges veszélyekről és a védelmi eszközök használatáról,

mint a zárható ajtók, akadályok, stb.

* Hívja fel a figyelmét minden medence használónak, beleértve a gyerekeket is, mi a teendő vészhelyzetben.

* Mindig használja a józan eszét és ítélőképességét,  amikor a vizi életet élvezi.

* Felügyelni, felügyelni, felügyelni.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Ön homokszűrős keringtető szivattyúját a legjobb minőségű alapanyagokból és munkával állították elő. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanul hagyták el a gyárat. Ez a korlátozott garancia csak a homokszűrős keringtető szivattyúra és az alábbi alkatrészekre vonatkozik.

A következő rendelkezés csak az EU tagállamokon belül érvényesek. Az 1999/44/EC irányelv jogi szabályozása nem befolyásolja ezt az INTEX garanciát.

A korlátozott garancia rendelkezései csak az eredeti vásárlóra vonatkozik és nem átruházható. Ez a korlátozott garancia az alábbi időszakra érvényes az eredeti kiskereskedelmi vásárlás napjától számítva. Őrizze meg az eredeti vásárlási bizonylatot a kézi könyv mellett  a vásárlás igazolására vagy a garancia érvényességének igazolására.

Homokszűrő keringtető szivattyú garancia – 2 év

Tömlők, merülő szelep és kötőelemek  garancia – 180 nap

Ha a fent említett idő periódus alatt gyártási hibát talál, keresse fel az Intex kereskedőjét. Ő határozza meg a garancia érvényességét.

JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAG A JELEN JÓTÁLLÁSRA KORLÁTOZÓDIK ÉS SEMMILYEN ESETBEN SEM LESZ AZ INTEX, A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐI ÉS DOLGOZÓI A VEVŐ VAGY  MÁSIK FÉL  FELÉ A KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VAGY FORRÁSAIÉRT FELELŐS.

Ez a korlátozott jótállás nem alkalmazható, ha a termékek károsodása  hanyag, rendellenes, a használati útmutatóval ellentétes használatával függ össze, vagy a kár az Intex minőségi ellenőrzésétől független körülmények miatt van, beleértve, de nem kizárólagosan a rendes kopást, a természeti károkat (tűz,víz, fagyás, eső) vagy egyéb környezeti erőket. Ez a korlátozott garancia csak az Intex által értékesített alkatrészekre, szerkezeti elemekre vonatkozik, nem terjed ki a jogosulatlan változtatásokra, javításokra vagy szétszerelésre amelyet nem az Intex szervize végzett.

A korlátozott garancia nem alkalmazható , ha az Intex termékhez Intextől eltérő terméket használnak fel a medencéhez.

A kapcsolódó költségekre a medence víz, vegyszerek vagy vízkár vesztességére ez a jótállás nem terjed ki. A jótállás nem terjed ki semmilyen sérülésre és kárra a vagyontárgyban vagy a személyekben.